TA.65.1.39.2023AW

Pełnomocnik

Marcin Faron

marcinfaron@o2.pl

DOTYCZY: OPINII ZESPOŁU ZADANIOWEGO DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA INWESTYCJI PN.: „PRZEBUDOWA DROGI PUBLICZNEJ UL. GDYŃSKIEJ POLEGAJĄCA NA REALIZACJI JEZDNI JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA”.

AUDYT Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca  2023 r. (data wpływu do ZTP),  w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi publicznej ul. Gdyńskiej polegająca na realizacji jezdni jednostronnego chodnika”, w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 14 kwietnia 2023r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Zespół informuje, że na fragmencie terenu objętego zakresem opracowania procedowana jest inwestycja pn.: „Budowa linii tramwajowej KST – os. Krowodrza Górka – Azory”, należy uwzględnić ww. plany w opracowywanej dokumentacji, zapewnić spójność rozwiązań oraz koordynację zakresów. Materiały projektowe należy pozyskać od Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.

- Do peronu przystankowego KMK należy zapewnić ciąg pieszy tam gdzie nie jest to możliwe z uwagi na ograniczenia terenowe utwardzone pobocze.

- Na planszy sytuacyjnej wskazać istniejący zjazd na południe od przystanku KMK.

- Zdaniem Zespołu zasadnym jest utrzymanie obecnie funkcjonującego układu i wykonanie nawierzchni ul. Gdyńskiej jako jednopłaszczyznowego ciągu z wyznaczonymi miejscami postojowymi, objętego na etapie organizacji ruchu strefą zamieszkania. Przeanalizować możliwość wkomponowania zieleni w obszarze pasa drogowego.

- Jeżeli powyższe nie będzie możliwe rozważyć zawężenie jezdni do 4.5 m.

- Przejście dla pieszych należy wykonać jako sugerowane.

- W miejscu przekraczania jezdni przez pieszych zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Przeanalizować możliwość wykonania wyniesienia ul. Gdyńskiej na łuku do schodów w kierunku peronu przystankowego.

- Zweryfikować lokalizację przejścia dla pieszych z uwagi na istniejący parking przed budynkiem nr 11a.

- Na wyjeździe z garażu podziemnego  należy wykonać odcinek o pochyleniu do 5% służący do zatrzymania pojazdu na zjeździe, przed włączeniem się do ruchu (przed chodnikiem).

- Zapewnić:

- nawierzchnię bezfazową projektowanych ciągów,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania ze szczególnym uwzględnieniem miejsc przekraczania jezdni przez pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności w zakresie dowiązania sytuacyjno – wysokościowego,

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa