TA.65.1.33.2023AW

Pełnomocnik

Marcin Faron

marcinfaron@o2.pl

DOTYCZY: OPINII ZESPOŁU ZADANIOWEGO DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA INWESTYCJI PN.: „ROZBUDOWA ULICY RADZIKOWSKIEGO (BOCZNA DROGA WEWNĘTRZNA POZOSTAJĄCA W ZARZĄDZIE ZDMK OZNACZONA W MPZP „AZORY – ZACHÓD” SYMBOLEM KDD.2) POPRZEZ WYKONANIE NA DZIAŁKACH NR 75/11 I NR 75/7 OBR. 41 JEDN. EWID. KROWODRZA JEDNOSTRONNEGO NORMATYWNEGO CHODNIKA PO STRONIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W TYM ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM ORAZ PRZEKŁADKAMI KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA PO STRONIE PLANOWANEJ INWESTYCJI NA DŁUGOŚCI DZIAŁEK INWESTORA DO DROGI KDL.4”.

AUDYT Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca  2023 r. (data wpływu do ZTP),  w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Radzikowskiego (boczna droga wewnętrzna pozostająca w zarządzie ZDMK oznaczona w MPZP „Azory – Zachód” symbolem KDD.2) poprzez wykonanie na działkach nr 75/11 i nr 75/7 obr. 41 jedn. ewid. Krowodrza jednostronnego normatywnego chodnika po stronie projektowanej inwestycji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym odwodnieniem i oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia po stronie planowanej inwestycji na długości działek Inwestora do drogi KDL.4”, w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 14 kwietnia 2023r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Przeanalizować możliwość wykształcenia pasa zieleni izolacyjnej pomiędzy chodnikiem a miejscami postojowymi po północnej stronie ulicy (zgodnie z orientacją rysunku) w celu zabezpieczenia chodnika przez przejeżdżaniem.

Po stronie południowej kształtować zieleniec pomiędzy jezdnią a chodnikiem, jeżeli to możliwe, skorygować kształt - wyprostować.

Dopuszcza się możliwość montażu słupków blokujących, uniemożliwiających przejeżdżanie przez chodnik w przypadku braku możliwości kształtowania zieleńca.

- Przejście dla pieszych na wylocie do ul. Conrada należy zawęzić do jednego pasa ruchu na etapie projektu organizacji ruchu, zgodnie z ustaleniami z Wydziałem Miejskiego Inżyniera ruchu.

Przejazd dla rowerzystów kształtować zgodnie ze Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej o szerokości 3.0 m.

- W rejonie początku projektowanej drogi KDL 0+00,00 zapewnić pieszym możliwość bezpiecznego przejścia na drugą stronę jezdni, projektowany chodnik wydłużyć do końca zakresu opracowania, dowiązać do istniejącego zagospodarowania.

Zespół postuluje wykonanie wyniesionej tarczy skrzyżowania.

- Wpusty uliczne lokalizować poza łukami wlotu.

- Stałą organizację ruchu należy dostosować do nowej geometrii i zagospodarowania.

- Przeanalizować konieczność likwidacji miejsc postojowych wzdłuż ul. KDD.2, w szczególności w rejonie projektowanych zjazdów (z uwagi na zmianę funkcji ulicy). Rozważyć alternatywne sposoby uspokojenia ruchu.

- Na zjazdach zachować ciągłość nawierzchni chodnika, bez uskoków, nie projektować krawężników w poprzek, a w przypadku wykształcenia pasa zieleni izolacyjnej również niwelety.

- Projektowany chodnik wzdłuż KDl.4 poszerzyć do 2.5 m z uwagi na dojście do przystanku KMK.

- Na wyjeździe z garażu podziemnego należy wykonać odcinek o pochyleniu do 5% służący do zatrzymania pojazdu na zjeździe, przed włączeniem się do ruchu (przed chodnikiem).

- Zapewnić:

- obsługę komunikacyjną istniejącego zagospodarowania,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych/ miejsc przekraczania jezdni przez pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku przy przejściach dla pieszych/ w  miejscach przekraczania jezdni przez pieszych,

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności w zakresie dowiązania sytuacyjno – wysokościowego,

- nawierzchnię bezfazową ciągów pieszych,

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa