TA.65.1.44.2023AW

Pracownia Planowania i Projektowania

Systemów Transportu

ALTRANS

Ul. Juliusza Lea 114

30-133 Kraków

DOTYCZY: OPINII ZESPOŁU ZADANIOWEGO DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA INWESTYCJI PN.: „ROZBUDOWA UL. XX PIJARÓW W KRAKOWIE (ULICA KLASY D NR 603065K KATEGORII DROGI GMINNEJ) WRAZ Z ROZBIÓRKĄ I BUDOWĄ SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ”.

AUDYT Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 marca  2023 r. (data wpływu do ZTP),  w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. XX Pijarów w Krakowie (ulica klasy D nr 603065K kategorii drogi gminnej) wraz z rozbiórką i budową sieci infrastruktury technicznej”, w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 14 kwietnia 2023r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Poszerzyć w kierunku północnym (zgodnie z orientacją rysunku) drogę dla rowerów na włączeniu do ruchu ogólnego.

- Wlot ddr zabezpieczyć przed wjazdem pojazdów samochodowych za pomocą słupków blokujących, montaż wykonać zgodnie ze Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej.

- Na zjeździe zapewnić ciągłość nawierzchni chodnika, bez uskoków, nie projektować krawężników w poprzek.

- Zapewnić:

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu,

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności w zakresie dowiązania sytuacyjno wysokościowego,

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości ciągów pieszych i rowerowych,

- nawierzchnię bezfazową ciągów pieszych i asfaltową rowerowych,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa